## Slide 1: 汇编语言程序设计
9月6日

## Slide 2
80x86是Intel公司生产的微处理器系列。
Intel公司成立于1968年，1969年设计出了4位微处理器4004，73年开发出8位微处理器8080。
1978年正式推出16位微处理器8086，开始了Intel公司的80x86微处理器系列的生产历史。
尤其值得指出的是，在推出8086后，Intel推出了与8086内部结构基本相同，但外部接口为8位的8088CPU，并得到了“蓝色巨人”IBM的采用，从此，开创了Intel的新天地。
第二章 80x86计算机组织

## Slide 3: 2.1 80x86微处理器
计算机是由：运算器、控制器、存储器和输入输出设备构成。
20世纪70年代初开始，随着大规模集成电路技术的发展，已经开始将运算器、控制器集成到一个芯片上，构成了中央处理器（或称中央处理单元，即CPU）。
80x86微处理器的发展参见 表2.1 (P15) 。
协处理器：浮点运算处理器。
工作方式：从286开始，有：实模式和保护模式，在保护模式下，机器可以提供虚拟存储管理和多任务管理机制。从80386开始，增加了虚86工作模式，一台机器可以模拟多个8086处理器工作，进一步提高了处理器的可用性。

## Slide 4: 2.2 计算机系统构成
计算机硬件组成及功能
  运算器
  控制器
  存储器
  输入、输出设备
总线（BUS）
  数据总线
  地址总线
  控制总线

## Slide 5
5
  由运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备五大基本部件组成计算机系统
计算机的基本组成框图：

## Slide 6: 2.2 计算机系统构成
计算机系统包括硬件和软件两大部分。
  硬件：三个主要组成部分，用系统总线连接。
中央处理机
CPU
总线控制
逻辑
接 口
接 口
存储器
大容量
存储器
I/O设备
I/O子系统
系统总线

## Slide 7
软件：
系统软件（核心是操作系统OS）
MASM.EXE TASM.EXE
LINK.EXE TLINK.EXE
DEBUG.EXE
用户软件 EDIT.COM
CPU采用8086芯片，机器字长16位，
数据线16根，地址线20根，
1M RAM， 40K ROM
IBM PC

## Slide 8
2.3 中央处理机
偏移 地址 寄存器

## Slide 9: 80x86 CPU组成
算术逻辑部件（ALU）：进行算术与逻辑运算。
控制逻辑：负责全机的控制，包括：取指令、指令译码、取操作数、发出执行指令的命令、存结果和对总线和I/O的传送控制。
工作寄存器：用来存放计算过程中所需的或所得到的各种信息，包括：操作数地址、操作数及运算的中间结果等。
算术逻辑部件ALU
控制逻辑
工作寄存器（14个）

## Slide 10: 80x86寄存器组
图2.3(参见P21)中，除阴影区外的寄存器是8086/8088和80286所具有的寄存器，它们都是16位寄存器。
分为三大类：
通用寄存器
专用寄存器
段寄存器

## Slide 11: 通用寄存器示意图

## Slide 12: 数据寄存器
AX、BX、CX、DX被称为数据寄存器，暂存计算过程中所用到的操作数、结果或其它信息；它们既可以用字（16位）的形式访问，也可以用字节（8位）的形式访问。此外，AX可以作“累加器”；CX可以作“计数器”；DX作I/O操作时存放端口地址。参照下图
AH AL
BH BL
CH CL
DH DL
AX
BX
CX
DX
高8位 低8位

## Slide 13: 指针及变址寄存器
SP 堆栈指针寄存器（存放栈顶的偏移地址）
BP 基址指针寄存器
SI 源变址寄存器
DI 目的变址寄存器
这四个16位寄存器可以像数据寄存器一样在运算过程中存放操作数，但它们只能以字（16位）为单位使用。此外，它们多用于访问存储器时，提供偏移地址。通常，BP和SP与段寄存器SS用来确定堆栈的某一存储单元；SI和DI与数据段寄存器DS结合，用来分别指向数据段中的源操作数和目标操作数。

## Slide 14: 关于通用寄存器的说明
对于80386及其后续的机型，相应的寄存器则应加上图2.3(P21)中的阴影部分，它们是32位的通用寄存器。
这些寄存器包括：EAX, EBX, ECX, EDX, ESP, EBP, EDI和ESI。这8个通用寄存器既可以按照32位访问，也可以按照16位或8位来访问，如果按照较少位访问，则高位内容不受影响。
8个32位寄存器既可以存放数据，也可以存放地址。
每个寄存器的专用特性与8086/8088时对应的寄存器相同。

## Slide 15: 专用寄存器
IP 指令指针寄存器（存放代码段中的偏移地址，始终指向 下一条即将执行的指令的首地址）
SP 堆栈指针寄存器（存放栈顶的偏移地址）
PSW 程序状态字寄存器（具体结构如下）
OF
DF
IF
TF
SF
ZF
AF
PF
CF
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
条件码标志flag（记录程序中运行结果的状态信息）
OF 溢出标志
SF 符号标志
ZF 零标志
CF 进位标志
AF 辅助进位标志
PF 奇偶标志
控制标志
DF 方向标志
IF 中断标志
TF 陷阱标志

## Slide 16: 寄存器、标志位示例
例： MOV AX, 1
MOV BX, 2
ADD AX, BX
指令执行后，(AX)=3, OF=0, CF=0, ZF=0, SF=0
例： MOV AX, 0FFFFH
MOV BX, 1
ADD AX, BX
指令执行后，(AX)=0, OF=0, CF=1, ZF=1, SF=0

## Slide 17: 关于专用寄存器的说明
80386及其以后的机型也有三个32位的对应专用寄存器，它们分别是：EIP、ESP和EFLAGS，它们的作用和对应的16位寄存器相同，只是增加了一些特定的标识位（参见图2.4，P23）。
这些信息位不太常用，就不一一介绍了。
在DEBUG中，可以测试和查看这些标志位。
常用标志位的符号表示参见表2.2(P24)。

## Slide 18: 段寄存器
CS：代码段地址寄存器，不能在用户程序中直接修改
DS：数据段地址寄存器
ES：扩展段地址寄存器
SS：堆栈段地址寄存器

## Slide 19: 段的概念
汇编程序
  数据段
    datarea segment
    ……
    datarea ends
  堆栈段
    stack segment
    ……
    stack ens
  代码段
    code segment
    ……
    code ends

## Slide 20: 2.4 存储器
存储器是用来存放程序、数据、中间结果和最终结果的记忆装置。

## Slide 21: 寄存器与存储器的比较
寄 存 器 存 储 器
在CPU内部 在CPU外部
访问速度快 访问速度慢
容量小，成本高 容量大，成本低
用名字表示 用地址表示
没有地址 地址可用各种方式形成

## Slide 22: 存储器的数据存放方式

## Slide 23: 存储器的数据存放方式
偶地址访问

## Slide 24: 访问字节和字（偶地址访问）
1 0 0 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 1 1 0
7 6 5 4 3 2 1 0
1 0 0 1 1 1 1 1 0000H (0000H)=9FH
0 0 1 0 0 1 1 0 0001H (0001H)=26H
0 0 0 1 1 1 1 0 0002H (0002H)=1EH
1 1 0 1 0 1 1 1 0003H (0003H)=0D7H
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
字
高位字节 低位字节
(0000H)=269FH
(0002H)=0D71EH
(0001H)=1E26H
访问两次存储器
字节

## Slide 25: 存储单元的地址和内容
存储器以字节（8bit）为单位存储信息
每个字节单元有一个地址，从0编号，顺序加1
地址也用二进制数表示（无符号整数，写成十六进制）
16位二进制数可表示216=65536=64K个地址
0000H ~ 0FFFFH
  字长16位，一个字要占用相继的两个字节
  低位字节存入低地址，高位字节存入高地址
  机器以偶地址访问（读/写）存储器
  字单元地址用它的低地址来表示

## Slide 26: 第二章作业
Page 33
2.1 ~ 2.3