## Slide 1: 汇编语言
9月13日

## Slide 2: 回顾
指令寻址方式
  立即寻址 MOX AX ， 5
  寄存器直接寻址 MOV AX ， BX
  直接寻址方式 MOX AX ， [2000H]
  寄存器间接寻址方式 MOV AX ， [SI]
VALUE

## Slide 3
4. 寄存器间接寻址方式* ——EA在基址寄存器(BX/BP)
或变址寄存器(SI/DI)中
BX, SI, DI  (DS)
物理地址 = 16d  (DS) +
BP  (SS)
物理地址 = 16d  (SS) + (BP)
MOV AX, [BX] PA = 16d  (DS) + (BX)
MOV AX, ES:[BX] PA = 16d  (ES) + (BX)
MOV AX, [BP] PA = 16d  (SS) + (BP)
(BX)
(SI)
(DI)

## Slide 4
4. 寄存器间接寻址方式*
* 不允许使用AX、CX、DX存放EA
 MOV AX, [CX]
* SRC 和 DST的字长一致
MOV DL, [BX] ; [BX]指示一个字节单元
MOV DX, [BX] ; [BX]指示一个字单元
* 适于数组、字符串、表格的处理

## Slide 5
5. 寄存器相对寻址方式*
例： MOV AX, COUNT[SI] 或 MOV AX, [COUNT+SI]
假设(DS)=3000H, (SI)=2000H, COUNT=3000H
那么 PA = 35000H
假设(35000H)=1234H, 那么 (AX)=1234H
* 适于数组、字符串的处理
有效地址 =
(BX)
(BP)
(SI)
(DI)
+
16位
32位
位移量

## Slide 6
6. 基址变址寻址方式*
MOV AX, [BX][DI]
或 MOV AX, [BX+DI]
MOV AX, ES:[BX][SI]
* 适于数组、字符串、表格的处理
* 必须是一个基址寄存器和一个变址寄存器的组合
 MOV AX, [BX][BP]
 MOV AX, [SI][DI]
有效地址 =
(BX)
(BP)
+
(SI)
(DI)

## Slide 7
7. 相对基址变址寻址方式*
MOV AX, MASK[BX][SI]
或 MOV AX, MASK[BX+SI]
或 MOV AX, [MASK+BX+SI]
* 适于堆栈处理、数组和表格处理
有效地址 =
(BX)
(BP)
+
(SI)
(DI)
+
16位
32位
位移量

## Slide 8
8. 比例变址寻址方式*
例如：MOV EAX, COUNT[ESI*4]
* 适于32位寻址。
有效地址 =
(ESI)
(EDI)
+
32位
位移量
×比例因子
（1，2，4，8）

## Slide 9
9. 基址比例变址寻址方式*
例如：MOV ECX, [EBX][EDI*8]
*适于32位寻址。
有效地址 =
(EBX)
(EBP)
+
(ESI)
(EDI)
×比例因子
（1，2，4，8）

## Slide 10
10. 相对基址比例变址寻址方式*
例如：MOV EAX, TABLE[EBP][EDI*4]
* 适于32位寻址。
有效地址 =
(EBX)
(EBP)
+
(ESI)
(EDI)
+
32位
位移量
×比例因子
（1，2，4，8）
所有“与数据有关的寻址方式”示意图参见图3.1(P37)

## Slide 11
例：编写一段显示字符串STRING的程序
DATA SEGMENT
STRING DB ‘HAPPY NEW YEAR!’, 0DH , 0AH , ‘$’
COUNT DW 17
DATA ENDS
（1）直接寻址
mov dl, string ; mov dl, ‘H’
mov ah, 2
int 21h ; 显示字符‘H’
mov dl, string+1 ; mov dl, ‘A’
mov ah, 2
int 21h ; 显示字符‘A’ …...

## Slide 12
（2）寄存器间接寻址
mov cx, count ; mov cx, 17
mov bx, offset string ; string的首地址 bx
next: mov dl, [bx]
mov ah, 2
int 21h ; 显示一个字符
inc bx
loop next ; 循环指令
（3）寄存器相对寻址
mov cx, count ; mov cx, 17
mov si, 0
next: mov dl, string[si] ; mov dl, [string+si]
mov ah, 2
int 21h ; 显示一个字符
inc si
loop next ; 循环指令

## Slide 13
（4）基址变址寻址
mov cx, count ; mov cx, 17
mov bx, offset string ; string的偏址 bx
mov si, 0
next: mov dl, [bx][si] ; mov dl, [bx+si]
mov ah, 2
int 21h ; 显示一个字符
inc si
loop next ; 循环指令
（5）DOS显示字符串功能
mov dx, offset string ; string的偏址 dx
; lea dx, string
mov ah, 9
int 21h ; 显示一串字符

## Slide 14
3.1.2 与转移地址有关的寻址方式
用来确定 转移指令 及 CALL指令 的转向地址。
段内寻址
段间寻址
段内直接寻址
段内间接寻址
段间直接寻址
段间间接寻址
以 转移（条件转移/无条件转移）指令 为例
段内：转移指令与转向的目标指令在同一代码段中,(CS)不变。
段间：转移指令与转向的目标指令在两个代码段中, (CS)变化。

## Slide 15
1. 段内直接寻址
转向的有效地址EA =
物理地址 = 16d  (CS) + (IP)新
例： ……
JMP AGAIN
(IP)当前 MOV BX, AX
……
AGAIN: ……
例： JMP NEAR PTR NEXT 近转移 -32768 ~ +32767
JMP SHORT NEXT 短转移 -128 ~ +127
(IP)当前
+
位移量( 8bit / 16bit )
(IP)新
(IP)新

## Slide 16
2. 段内间接寻址
转向的有效地址EA是一个寄存器或存储单元的内容。
（可用除立即数以外的任何一种数据寻址方式得到）
物理地址 = 16d  (CS) + EA
例： (BX)=1256H (SI)=528EH TABLE=20A2H
(DS)=2000H (232F8H)=3280H (264E4H)=2450H
JMP BX ; (IP)=1256H
JMP TABLE[BX]
JMP WORD PTR TABLE[BX] ; (IP)=3280H
JMP [BX][SI]
JMP WORD PTR [BX][SI] ; (IP)=2450H

## Slide 17
3. 段间直接寻址
用指令中提供的转向段地址和偏移地址取代CS和IP。
物理地址 = 16d  (CS) + (IP)
例：
code1 segment
……
jmp far ptr next
……
code1 ends
code2 segment
……
next: …...
……
code2 ends

## Slide 18
4. 段间间接寻址
用存储器中的两个相继字的内容取代CS和IP。
（存储单元的地址可用除立即数和寄存器以外的任何一种
数据寻址方式得到）
物理地址 = 16d  (CS) + (IP)
例： JMP DWORD PTR [INTERS+BX]

## Slide 19
汇编语言编写的程序中，每条指令需要占用一定字节的存储空间。
每条指令的执行需要一定的时间（尽管采用了一些先进的重叠或并发技术，如：数据/指令预取、高速缓存、流水线等）。
完成同样功能的不同程序，可能在存储空间和运行时间上存在很大差异。
若编程环境对空间或时间有一定的要求，则在编程时，应仔细斟酌算法、数据结构以及指令和相应的寻址方式。
3.2 程序占用的空间和时间

## Slide 20
3.3 80x86的指令系统
 数据传送指令
 算术指令
 逻辑指令
 串处理指令
 控制转移指令
 处理机控制指令
注意：1. 指令的基本功能
2. 指令的执行对标志位的影响
3. 对寻址方式或寄存器使用的限制和隐含使用的情况

## Slide 21
3.3.1 数据传送指令: 负责将数据、地址或立即数传送到寄存器或存储单元中。
    通用数据传送指令
    累加器专用传送指令
    地址传送指令
    标志寄存器传送指令
    类型转换指令

## Slide 22
 通用数据传送指令
（1）MOV传送指令
格 式： MOV DST, SRC
  执行操作： (DST)  (SRC)
  注意:
  * DST不能是CS
  * 不影响标志位
  * DST、SRC不同时为段寄存器  MOV DS, ES
  * 立即数不能直接送段寄存器  MOV DS, 2000H
  * 详细七种格式参见P48

## Slide 23
例： MOV AX, DATAERA
MOV DS, AX
MOV ES, AX
例： MOV AL, ‘E’ ; MOV AL, 45H
例： MOV BX, OFFSET TABLE
例： MOV AX, Y[BP][SI]

## Slide 24
  （2）MOVSX带符号扩展传送指令（386及其后续机型可用）
  格 式： MOVSX DST， SRC
  执行操作： （DST）  符号扩展(SRC)
  例： MOVSX AX ， CL
  注意:
  * 本指令有两种格式：
    MOVSX reg1, reg2
    MOVSX reg, mem
  * 该指令的源操作数可以是8位或16位的寄存器或存储单元的内容，而目的操作数则必须是16位或32位寄存器。
  * 不影响标志位
  * 可以是8位符号数扩展到16位或32位，也可以是16位扩展到32位。

## Slide 25
  （3）MOVZX带零扩展传送指令（386及其后续机型可用）
  格 式： MOVZX DST， SRC
  执行操作： （DST）  零扩展(SRC)
  例：MOVZX DX ， [2000H]
  注意:
  * 本指令有两种格式：
    MOVSX reg1, reg2
    MOVSX reg, mem
  * 本指令的所有规定与MOVSX相同，只是MOVZX针对无符号数（不管源操作数的最高位是1还是0），所以，用0来扩展。
  * 该指令的源操作数可以是8位或16位的寄存器或存储单元的内容，而目的操作数则必须是16位或32位寄存器。
  * 不影响标志位
  * 可以是8位符号数扩展到16位或32位，也可以是16位扩展到32位。

## Slide 26
（4）进栈指令： PUSH SRC
执行操作(16位)： (SP)  (SP) - 2
    ( (SP)+1, (SP) )  (SRC)
    32位见教材P49页。
（5）出栈指令： POP DST
执行操作(16位)： (DST)  (SP)+1, (SP))
    (SP)  (SP) + 2
32位见教材P50页。
堆栈：“先进后出”的存储区，存在于堆栈段中，SP在任何时候都指向栈顶。
注意:
* 堆栈操作必须以字（16位指令）或双字（32位
指令）为单位。
  * 不影响标志位
  * 不能用立即寻址方式  PUSH 1234H
  * DST不能是CS  POP CS

## Slide 27
例： 假设 (AX) = 2107 H , 执行 PUSH AX
（SP）
低地址
高地址
（SP）
07H
21H
低地址
高地址
进栈方向
* *
* *
* *
* *
PUSH AX 执行前
PUSH AX 执行后

## Slide 28
例： POP BX
（SP）
低地址
高地址
（SP）
07H
21H
低地址
高地址
出栈方向
07H
21H
(BX) = 2107H
POP BX 执行前
POP BX 执行后
* *
* *
* *
* *

## Slide 29
例： PUSH DS
SUB AX, AX
PUSH AX
……
……
RET
例： PUSH AX
    PUSH BX
    …
    …
    POP BX
    POP AX
;其间用到AX和BX寄存器
POP IP
POP CS

## Slide 30
（6）PUSHA / PUSHAD 所有寄存器进栈指令
格式为： PUSHA
PUSHAD
执行的操作：参教材P52页。
（7）POPA / POPAD
格式为：POPA
POPAD
执行操作：参见教材P52页。
注意:
* 这两种堆栈操作指令均不影响标志位。
  * PUSHA和POPA可用于286及其后续机型； PUSHAD和POPAD可用于386及其后续机型。

## Slide 31
（8）交换指令： XCHG OPR1, OPR2
执行操作： (OPR1)  (OPR2)
注意:
* 不影响标志位。
  * 不允许使用段寄存器。
  * 只能在寄存器之间或寄存器与存储器之间交换信息。
例：XCHG BX, [BP+SI]
XCHG AL, BH

## Slide 32
 累加器专用传送指令（只限于使用AX或AL）
(1) 输入指令 IN（I/O  CPU）
长格式： IN AL, PORT （字节）
IN AX, PORT （字）
IN EAX, PORT (双字)
执行操作：(AL)  (PORT) （字节）
(AX)  (PORT+1, PORT)（字）
(EAX)  (PORT+3, PORT+2, PORT+1, PORT) （双字）
短格式： IN AL, DX （字节）
IN AX, DX （字）
IN EAX, DX (双字)
执行操作：(AL)  ( (DX) ) （字节）
(AX)  ( (DX)+1, (DX) )（字）
(EAX)  ((DX)+3, (DX)+2, (DX)+1, (DX) )

## Slide 33
(2) 输出指令 OUT（CPU  I/O）
长格式： OUT PORT, AL （字节）
OUT PORT, AX （字）
OUT PORT , EAX (双字)
执行操作：(PORT)  (AL) （字节）
(PORT+1, PORT)  (AX)（字）
(PORT+3, PORT+2, PORT+1, PORT)  (EAX) （双字）
短格式： OUT DX, AL （字节）
OUT DX, AX （字）
OUT DX, EAX (双字)
执行操作：( (DX) )  (AL) （字节）
( (DX)+1, (DX) )  (AX)（字）
((DX)+3, (DX)+2, (DX)+1, (DX) )  (EAX)

## Slide 34
注意:
* 不影响标志位
* 前256个端口号00H~FFH可直接在指令中指定（长格式）
* 如果端口号 256，端口号  DX（短格式）
例： IN AX, 28H ; MOV DX, 28H
; IN AX, DX
MOV DATA_WORD, AX
例： MOV DX, 3FCH 例：OUT 5, AL
IN AX, DX
例：测试某状态寄存器（端口号27H）的第2位是否为1
IN AL, 27H
TEST AL, 00000100B
JNZ ERROR ;若第2位为1，转到ERROR处理

## Slide 35
例 8.1 Sound程序 ( page 204 )
mov dx, 100
in al, 61h
and al, 11111100b
sound: xor al, 2
out 61h, al
mov cx, 140h
wait1: loop wait1
dec dx
jne sound
设备控制寄存器
端口61H
1 / 0 0
控制其它外部设备
与门
放大器
2号定时器门控
1 0

## Slide 36
(3) 换码指令：XLAT 或 XLAT OPR
执行操作：
16位： (AL)  ( (BX) + (AL) )
32位： (AL)  ( (EBX) + (AL) )
例：MOV BX, OFFSET TABLE ; (BX)=0040H
MOV AL, 3
XLAT TABLE
指令执行后 (AL)=33H
注意:
* 不影响标志位
* 字节表格(长度不超过256)
首地址 (BX)
* 需转换代码  (AL)
(BX)  30 H F0040
31 H F0041
(AL) = 3 32 H F0042
33 H F0043
TABLE
(DS)=F000H
没有 也行

## Slide 37
 地址传送指令
有效地址送寄存器指令： LEA REG, SRC
执行操作： (REG)  SRC
指针送寄存器和DS指令： LDS REG, SRC
执行操作： (REG)  (SRC)
(DS)  (SRC+2)
4个相继字节  寄存器（通常是SI）、DS
指针送寄存器和ES指令： LES REG, SRC
执行操作： (REG)  (SRC)
(ES)  (SRC+2)
4个相继字节  寄存器（通常是DI）、ES

## Slide 38
指针送寄存器和FS指令： LFS REG, SRC
执行操作： (REG16或32位)  SRC16或32位
(FS)  (SRC+2或＋4)
指针送寄存器和GS指令： LGS REG, SRC
执行操作： (REG16或32位)  (SRC16或32位)
(GS)  (SRC +2或＋4)
指针送寄存器和SS指令： LSS REG, SRC
执行操作： (REG16或32位)  (SRC16或32位)
(SS)  (SRC +2或＋4)

## Slide 39
例：LEA BX, [BX+SI+0F62H]
例：LDS SI, [10H]
例：LES DI, [BX]
例：
(DS):1000H 40 H
00 H
00 H
30 H
TABLE
MOV BX, TABLE ; (BX)=0040H
MOV BX, OFFSET TABLE ; (BX)=1000H
LEA BX, TABLE ; (BX)=1000H
LDS BX, TABLE ; (BX)=0040H
; (DS)=3000H
LES BX, TABLE ; (BX)=0040H
; (ES)=3000H
注意:
* 不影响标志位
  * REG不能是段寄存器
  * SRC必须为存储器寻址方式

## Slide 40
 标志寄存器传送指令
标志送AH指令： LAHF
执行操作： (AH)  (PSW的低字节)
AH送标志寄存器指令： SAHF
执行操作： (PSW的低字节)  (AH)
标志进栈指令： PUSHF (16) / PUSHFD (32)
执行操作(16)： (SP)  (SP) - 2
    ( (SP)+1, (SP) )  (PSW)
    PUSHFD (32) 参见教材 P57
标志出栈指令： POPF (16) / POPFD (32)
执行操作(16) ： (PSW)  (SP)+1, (SP))
    (SP)  (SP) + 2
    POPFD (32) 参见教材 P58
  * 影响标志位

## Slide 41
 类型转换指令
CBW AL  AX
执行操作： 若(AL)的最高有效位为0，则(AH)= 00H
若(AL)的最高有效位为1，则(AH)= 0FFH
CWD 或CWDE AX  (DX,AX) 或（EAX）
执行操作：若(AX)的最高有效位为0，则(DX)= 0000H
若(AX)的最高有效位为1，则(DX)= 0FFFFH
* CWDE 将（AX）扩展到（EAX），规则同上。
CDQ
执行操作：EAX的内容符号扩展到EDX，形成EDX：EAX
BSWAP r32 只能用于486及后续机型。
执行的操作：将32位寄存器r32的1、4字节互换，2、3字节互换。
注意: * 无操作数指令（实际为隐含操作数，除BSWAP外）
* 隐含对AL或AX或EAX进行符号扩展
* 不影响条件标志位

## Slide 42
例1：(AX)=0BA45H
CBW ; (AX)=0045H
CWD ; (DX)=0FFFFH (AX)=0BA45H
例2：执行前，（EAX）＝11223344H，则执行指令：
BSWAP EAX ;后,（EAX）＝44332211H

## Slide 43: 总结一：指令寻址方式
数据寻址方式
  立即寻址
  寄存器寻址
  直接寻址
  寄存器间接寻址
  寄存器相对寻址
  基址变址寻址
  相对基址变址寻址
代码寻址
  段内寻址
    段内直接寻址
    段内间接寻址
  段间寻址
    段间直接寻址
    段间间接寻址

## Slide 44: 总结二：数据传送指令
通用数据传送指令 MOV、PUSH、POP
累加器专用传送指令 IN、OUT、XLAT
地址传送指令 LEA
标志寄存器传送指令 PUSHF、POPF
类型转换指令 CBW、CWD

## Slide 45: 作业
3.1、3.3、3.4、
3.5、3.6、3.7、
3.9、3.10、3.11、
3.12、3.14