## Slide 1: 汇编语言程序设计
9月14日

## Slide 2: 3.3 80x86的指令系统
数据传送指令
算术指令
逻辑指令
串处理指令
控制转移指令
处理机控制指令
  注意：1. 指令的基本功能 2. 指令的执行对标志位的影响 3. 对寻址方式或寄存器使用的限制和隐含使用的情况

## Slide 3: 3.3.2 算术指令
加法指令
减法指令
乘法指令
除法指令
十进制调整指令

## Slide 4: 加法指令
加法指令：ADD DST, SRC 执行操作：(DST)  (SRC) + (DST)
带进位加法指令：ADC DST, SRC 执行操作：(DST)  (SRC) + (DST) + CF
加1指令：INC OPR 执行操作：(OPR)  (OPR) + 1
交换并相加指令：XADD DST， SRC 486及后续机型 执行操作：TEMP  (SRC) + (DST) (SRC)  (DST) (DST)  TEMP
注意:
* 除INC指令不影响CF标志外，均对条件标志位有影响。

## Slide 5
加法指令对条件标志位（CF/OF/ZF/SF）的影响：
CF位表示无符号数相加的溢出。
OF位表示带符号数相加的溢出。
1 结果为负
0 否则
SF=
1 结果为0
0 否则
ZF=
1 和的最高有效位有向高位的进位
0 否则
CF=
1 两个操作数符号相同，而结果符号与之相反
0 否则
OF=

## Slide 6
无符号数溢出
0 0 0 0 0 1 1 1
+ 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1 0
带：(+7)+(-5)=+2 OF=0
无：7+251=2 CF=1
带符号数和无符号数都不溢出
0 0 0 0 0 1 0 0
+ 0 0 0 0 1 0 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1
带：(+4)+(+11)=+15 OF=0
无：4+11=15 CF=0
带符号数溢出
0 0 0 0 1 0 0 1
+ 0 1 1 1 1 1 0 0
1 0 0 0 0 1 0 1
带:(+9)+(+124)=-123 OF=1
无:9+124=133 CF=0
带符号数和无符号数都溢出
1 0 0 0 0 1 1 1
+ 1 1 1 1 0 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 0 0
带：(-121)+(-11)=+124 OF=1
无：135+245=124 CF=1
n=8bit 带符号数(-128~127) 无符号数(0~255)

## Slide 7
例：双精度数的加法
（DX）= 0002H （AX）= 0F365H
（BX）= 0005H （CX）= 0E024H
指令序列 (1) ADD AX, CX
(2) ADC DX, BX
    (1) 执行后，（AX）= 0D389H CF=1 OF=0
    SF=1 ZF=0
    (2) 执行后，（DX）= 0008H CF=0 OF=0
    SF=0 ZF=0
DX
AX
BX
CX
0
15
16
31
CF

## Slide 8: 减法指令
减法指令：SUB DST, SRC 执行操作：(DST)  (DST) - (SRC)
带借位减法指令：SBB DST, SRC 执行操作：(DST)  (DST) - (SRC) - CF
减1指令：DEC OPR 执行操作：(OPR)  (OPR) - 1
求补指令：NEG OPR 按位取反加1 执行操作：(OPR)  0 - (OPR)
比较指令：CMP OPR1, OPR2 执行操作：(OPR1) - (OPR2)
注意:
* 除DEC指令不影响
CF标志外，均对条
件标志位有影响。

## Slide 9
减法指令对条件标志位（CF/OF/ZF/SF）的影响：
CF位表示无符号数减法的溢出。
OF位表示带符号数减法的溢出。
NEG指令对CF/OF的影响：
CF位：操作数为0时，求补的结果使CF=0，否则CF=1。
OF位：字节运算对-128求补或字运算对-32768求补时OF=1，
否则OF=0。
1 被减数的最高有效位有向高位的借位
0 否则
CF=
1 两个操作数符号相反，而结果的符号与减数相同
0 否则
OF=
1 减法转换为加法运算时无进位
0 否则
CF=
或

## Slide 10
例：x、y、z均为双精度数，分别存放在地址为X, X+2；
Y, Y+2；Z, Z+2的存储单元中，用指令序列实现
w  x+y+24-z ，并用W, W+2单元存放w。
  MOV AX, X
  MOV DX, X+2
  ADD AX, Y
  ADC DX, Y+2 ; x+y
  ADD AX, 24
  ADC DX, 0 ; x+y+24
  SUB AX, Z
  SBB DX, Z+2 ; x+y+24-z
  MOV W, AX
  MOV W+2, DX ; 结果存入W, W+2单元

## Slide 11
比较并交换指令：CMPXCHG DST, SRC
* 486及其后续机型。SRC只能用8位、16位或32位寄存器，DST则可用寄存器或任何一种存储器寻址。
执行操作： 累加器AC与DST相比较，
如 （AC）＝（DST）
则 ZF  1，（DST）  （SRC）
否则， ZF  0，（AC）  （DST）
累加器可为AL、AX或EAX寄存器。
比较交换8字节指令：CMPXCHG8B DST
* Pentium及其后续机型。源操作数为存放于EDX，EAX中的64位字，目的操作数可用存储器寻址方式确定一个64位字。
执行操作： EDX，EAX与DST相比较，
如 （ EDX，EAX ）＝（DST）
则 ZF  1，（DST）  （ECX，EBX）
否则， ZF  0，（ EDX，EAX ）  （DST）
该指令影响ZF，但不影响其它标志位。

## Slide 12: 乘法指令
无符号数乘法指令：MUL SRC 执行操作：字节操作数 (AX)  (AL) * (SRC) 字操作数 (DX, AX)  (AX) * (SRC) 双字操作 (EDX, EAX)  (EAX) * (SRC)
带符号数乘法指令：IMUL SRC
注意:
* AL(AX，EAX)为隐含的乘数寄存器。
* AX(DX,AX) 或(EDX, EAX)为隐含的乘积寄存器。
* SRC不能为立即数。
* 除CF和OF外，对条件标志位无定义，而CF和OF只表示乘积的字长

## Slide 13
对于286及其后续机型，IMUL除上述单操作数指令外，还增加了双操作数和三操作数指令格式
格式： IMUL REG， SRC
执行操作：
字操作数 (REG16)  (REG16) * (SRC)
双字操作 (REG32)  (REG32) * (SRC)
格式： IMUL REG， SRC， IMM
执行操作：
字操作数 (REG16)  (SRC) * IMM
双字操作 (REG32)  (SRC) * IMM
IMM表示立即数，可以是8、16或32位，但其长度必须与目的操作数一致，否则，自动进行符号扩展。
* 上述两指令与单操作数指令的区别在于乘积的位数保持与被乘数等不变；
* 规定：对上述双或三操作数指令，进行16位数相乘的乘积在16位内或32位数相乘乘积在32位内，OF和CF置0，否则置1，其它标志无定义。

## Slide 14
乘法指令对CF/OF的影响：
00 乘积的高一半为零
11 否则
MUL指令: CF/OF =
例：(AX) = 16A5H，(BX) = 0611H
(1) IMUL BL ; (AX)  (AL) * (BL)
; A5*11  5B*11=060B  F9F5
; (AX) = 0F9F5H CF=OF=1
(2) MUL BX ; (DX, AX)  (AX) * (BX)
; 16A5*0611=0089 5EF5
; (DX) = 0089H (AX) = 5EF5H CF=OF=1
00 乘积的高一半是低一半的符号扩展
11 否则
IMUL指令: CF/OF =

## Slide 15: 除法指令
无符号数除法指令：DIV SRC 执行操作：字节操作 (AL)  (AX) / (SRC) 的商 (AH)  (AX) / (SRC) 的余数 字操作 (AX)  (DX, AX) / (SRC) 的商 (DX)  (DX, AX) / (SRC) 的余数 双字 (EAX)  (EDX, EAX) / (SRC) 的商 (EDX)  (EDX, EAX) / (SRC) 的余数
带符号数除法指令：IDIV SRC
注意:
* AX(DX,AX)为隐含的被除数寄存器。
* AL(AX)为隐含的商寄存器。
* AH(DX)为隐含的余数寄存器。
* SRC不能为立即数。
* 对所有条件标志位均无定义。

## Slide 16
例：x,y,z,v均为16位带符号数，计算(v-(x*y+z-540))/x
    MOV AX, X
    IMUL Y ; x*y
    MOV CX, AX
    MOV BX, DX
    MOV AX, Z
    CWD
    ADD CX, AX
    ADC BX, DX ; x*y+z
    SUB CX, 540
    SBB BX, 0 ; x*y+z-540
    MOV AX, V
    CWD
    SUB AX, CX
    SBB DX, BX ; v-(x*y+z-540)
    IDIV X ; (v-(x*y+z-540))/x

## Slide 17
 十进制调整指令
BCD码：用二进制编码的十进制数，又称二-十进制数
  压缩的BCD码：用4位二进制数表示1位十进制数
  例：(59)10 ＝(0101 1001)BCD
  非压缩的BCD码：用8位二进制数表示1位十进制数
      例：(59)10 ＝(0000 0101 0000 1001)BCD
  数字的ASCII码是一种非压缩的BCD码
    DIGIT ASCII BCD
    0 30H 0011 0000
    1 31H 0011 0001
    2 32H 0011 0010
    … … …
    9 39H 0011 1001

## Slide 18
例：写出(3590)10的压缩BCD码和非压缩BCD码，并
分别把它们存入数据区PAKED和UNPAK。
压缩BCD： (3590)10＝(0011 0101 1001 0000)BCD
非压缩BCD：
(3590)10＝(00000011 00000101 00001001 00000000)BCD
PAKED 90H
35H
UNPAK 00H
09H
05H
03H

## Slide 19
压缩的BCD码调整指令
加法的十进制调整指令：DAA
执行操作：(AL)  (AL)压缩BCD
减法的十进制调整指令：DAS
执行操作：(AL)  (AL)压缩BCD
19 压缩BCD: 0001 1001
+ 08 + 0000 1000
27 0010 0001 + 110
(0010 0111)BCD
AF=1
问题的提出：
注意:
* 隐含的操作寄存器为AL
* 紧接在加减指令之后使用
* 影响条件标志位
（对OF无定义）

## Slide 20
调整方法：
AF＝1或(AL)0~3＝A~F，则(AL)  (AL)  06H，AF＝1
CF＝1或(AL)4~7＝A~F，则(AL)  (AL)  60H，CF＝1
( DAA做‘+’, DAS做‘-’ )
例: DATA SEGMENT
BCD1 DB 34H, 18H ; (1834)BCD
BCD2 DB 89H, 27H ; (2789)BCD
BCD3 DB 2 DUP (?)
DATA ENDS
(1) BCD3  BCD1 + BCD2 ; (4623)BCD
(2) BCD3  BCD1 - BCD2 ; (9045)BCD = -955
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0

## Slide 21
(1) MOV AL, BCD1 ; (AL)=34H
ADD AL, BCD2 ; (AL)=34+89=BDH
DAA ; (AL)=BD+60+06=23H AF=CF=1
MOV BCD3, AL ; (BCD3)=23H
MOV AL, BCD1+1 ; (AL)=18H
ADC AL, BCD2+1 ; (AL)=18+27+1=40H AF=1 CF=0
DAA ; (AL)=40+06=46H
MOV BCD3+1, AL ; (BCD3+1)=46H
(2) MOV AL, BCD1 ; (AL)=34H
SUB AL, BCD2 ; (AL)=34-89=ABH
DAS ; (AL)=AB-60-06=45H AF=CF=1
MOV BCD3, AL ; (BCD3)=45H
MOV AL, BCD1+1 ; (AL)=18H
SBB AL, BCD2+1 ; (AL)=18-27-1=F0H
DAS ; (AL)=F0-60=90H
MOV BCD3+1, AL ; (BCD3+1)=90H

## Slide 22
非压缩的BCD调整指令
    加法调整指令：AAA (AL)  (AL)非压缩BCD
    减法调整指令：AAS (AL)  (AL)非压缩BCD
注意: * 隐含的操作寄存器为AL
* 紧接在加减指令之后使用
* 除AF、CF外，对其它条件标志位无定义
调整方法：
若(AL)0~3=0~9，且AF=0，则(AL)4~7 = 0，AF  CF＝0
若(AL)0~3=A~F，或AF=1，则(AL)  (AL)±6，(AL)4~7＝0
(AH)  (AH)±1，AF  CF＝1
( AAA做‘+’, AAS做‘-’ )
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0

## Slide 23
乘法调整指令：AAM (AL)  (AX)非压缩BCD
注意: * 隐含的操作寄存器为AL
* 紧接在MUL指令之后使用
* 对OF、CF、AF无定义
调整方法：
(AL)除以0AH，商 (AH)，余数 (AL)
除法调整指令：AAD
被除数(AX) = (0000 xxxx 0000 xxxx)非压缩BCD
除数 = (0000 xxxx)非压缩BCD
在DIV指令之前：
(AL)2  0AH ×(AH)+(AL)
(AH)2  0

## Slide 24
例：(AX)＝0504H (BL)＝03H
(1) (AL)*(BL)
MUL BL ; (AX)=000CH
AAM ; (AH)=01H (AL)=02H
(2) (AX)/(BL)
AAD ; (AH)=00H (AL)=36H
DIV BL ; (AH)=00H (AL)=12H
AAM ; (AH)=01H (AL)=08H

## Slide 25: 作业
3.15
3.16
3.17