## Slide 1: 汇编语言程序设计
9月23日

## Slide 2: 3.3 80x86的指令系统
数据传送指令
算术指令
逻辑指令
串处理指令
控制转移指令
处理机控制指令
  注意： 1. 指令的基本功能 2. 指令的执行对标志位的影响 3. 对寻址方式或寄存器使用的限制和隐含使用的情况

## Slide 3: 逻辑指令
逻辑运算指令
位测试并修改指令
位扫描指令
移位指令

## Slide 4
逻辑运算指令
逻辑非指令：NOT OPR * OPR不能为立即数
执行操作： (OPR)   (OPR) * 不影响标志位
逻辑与指令：AND DST, SRC
执行操作： (DST)  (DST)  (SRC)
逻辑或指令：OR DST, SRC
执行操作： (DST)  (DST)  (SRC)
异或指令： XOR DST, SRC
执行操作： (DST)  (DST)  (SRC)
测试指令： TEST OPR1, OPR2 执行操作： (OPR1)  (OPR2)
CF OF SF ZF PF AF
0 0 * * * 无定义
根据运算结果设置

## Slide 5
例：屏蔽AL的0、1两位
AND AL, 0FCH
例：置AL的第5位为1
OR AL, 20H
例：使AL的0、1位变反
XOR AL, 3
例：测试第0位是0还是1
TEST AL, 1
JZ EVEN ；根据ZF位决定程序走向
* * * * * * * *
AND 1 1 1 1 1 1 0 0
* * * * * * 0 0
* * * * * * * *
OR 0 0 1 0 0 0 0 0
* * 1 * * * * *
* * * * * * * *
XOR 0 0 0 0 0 0 1 1
* * * * * * * *
* * * * * * * *
AND 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 *

## Slide 6
位测试并修改指令（386及后）
位测试指令：BT DST， SRC
执行操作： 将DST中由SRC指定位的值送CF。
位测试并置1指令：BTS DST, SRC
执行操作：将DST中由SRC指定位的值送CF，并将DST中相应位置1。
位测试并置0指令：BTR DST, SRC
执行操作：将DST中由SRC指定位的值送CF，并将DST中相应位置0。
位测试并变反指令：BTC DST, SRC
执行操作：将DST中由SRC指定位的值送CF，并将DST中相应位变反。
位扫描指令（386及后）
正向位扫描指令： BSF REG, SRC 执行操作：从SRC的最低位开始向高位扫描，遇到第一个1，则将ZF置0，并将该位的位置存入REG；若SRC为0，则ZF被置1，REG无定义。
反向位扫描指令： BSR REG, SRC 执行操作：从SRC的最高位开始向低位扫描，遇到第一个1，则将ZF置0，并将该位的位置存入REG；若SRC为0，则ZF被置1，REG无定义。

## Slide 7
移位指令
逻辑左移 SHL OPR, CNT
逻辑右移 SHR OPR, CNT
算术左移 SAL OPR, CNT（同逻辑左移）
算术右移 SAR OPR, CNT
CF 0
0 CF
CF
无符号数乘2
无符号数除2
带符号数乘2
带符号数除2
shift
arithmetic

## Slide 8
循环左移 ROL OPR, CNT
循环右移 ROR OPR, CNT
带进位循环左移 RCL OPR, CNT
带进位循环右移 RCR OPR, CNT
CF
CF
CF
CF
roll
carry

## Slide 9
双精度左移
格式： SHLD DST， REG， CNT
执行： 见P74 图3.15 (1)
双精度右移
格式： SHRD DST， REG， CNT
执行： 见P74 图3.15 (2)
386以后的机型支持

## Slide 10
注意:
* OPR可用立即数以外的任何寻址方式
* CNT=1，SHL OPR, 1
CNT>1，MOV CL, CNT
SHL OPR, CL ; 以SHL为例
* 条件标志位：
CF = 移入的数值
1 CNT=1时，最高有效位的值发生变化
0 CNT=1时，最高有效位的值不变
移位指令：
SF、ZF、PF 根据移位结果设置
AF无定义
循环移位指令：
不影响 SF、ZF、PF、AF
OF =

## Slide 11
例：(AX)= 0012H，(BX)= 0034H，把它们装配成(AX)= 1234H
      MOV CL, 8
      ROL AX, CL ；（AX）＝1200H
      ADD AX, BX
例：(BX)=84F0H
(1) (BX)为无符号数，求(BX)/2
SHR BX, 1 ; (BX) = 4278H
(2) (BX)为带符号数，求(BX)/2
SAR BX, 1 ; (BX) = 0C278H
(3) 把(BX)中的16位数每4位压入堆栈
0008
0004
000F
0000  (SP)
MOV CH, 4 ; 循环次数
MOV CL, 4 ; 移位次数
NEXT: ROL BX, CL ；（BX）＝？
MOV AX, BX
AND AX, 0FH ；（AX）＝？
PUSH AX
DEC CH
JNZ NEXT

## Slide 12
3.3.4 串处理指令
 串传送指令 MOVS
 存入串指令 STOS
 从串取指令 LODS
 串输入 INS
 串输出 OUTS
 串比较指令 CMPS
 串扫描指令 SCAS
配合使用的前缀有：
REP 重复
REPE/REPZ 相等/为零则重复
REPNE/REPNZ 不相等/不为零则重复
什么是串？
String db ‘PERSONAL’
P
E
R
S
O
N
A
(SI) 
L
都需要跟CX计数器配合适用

## Slide 13
与REP配合工作的 MOVS / STOS / LODS / INS / OUTS
REP MOVS / STOS / LODS/ INS / OUTS
(0)在CX中预置需要操作的次数
执行操作: (1) 如(CX)= 0则退出REP，否则转(2)
(2) (CX)  (CX) -1
(3) 执行MOVS / STOS / LODS/ INS / OUTS
(4) (移动串指针)，重复(1) ~ (3)
CLD / DF  0 清除标志
STD / DF  1 设置标志

## Slide 14
MOVS 串传送指令
  MOVS DST, SRC
  MOVSB （字节）
  MOVSW （字）
  MOVSD （双字，386及后）
  例: MOVS ES: BYTE PTR [DI], DS: [SI]（很少见，重要）
执行操作：(1) ((DI)) ← ((SI))
(2) 字节操作：(SI)←(SI)±1, (DI)←(DI)±1
字操作： (SI)←(SI)±2, (DI)←(DI)±2
方向标志DF=0时用 +，DF=1时用 - 。
REP MOVSX：将数据段中的整串数据传送到附加段中
源串（数据段）→ 目的串（附加段）
执行REP MOVS之前，应先做好：
    （1）源串首地址（末地址）→ SI
    （2）目的串首地址（末地址）→ DI
    （3）串长度 → CX
    （4）建立方向标志（CLD使DF=0，STD使DF=1）

## Slide 15: 串操作的准备工作
以串传送为例（其它有相应简化）
    （0）初始化DS，初始化ES
    （1）源串首地址（末地址）→ SI
    （2）目的串首地址（末地址）→ DI
    （3）串长度 → CX
    （4）建立方向标志（CLD使DF=0，STD使DF=1）
REP MOVSX

## Slide 16
（SI）
低地址
高地址
数据段
附加段
（SI）
（DI）
（DI）
DF=0
DF=1

## Slide 17
例3.58(改)
      datarea segment
      mess1 db ‘personal_computer’
      mess2 db 17 dup (?)
      datarea ends
      code segment
      …
      mov ax , datarea
      mov ds , ax
      mov es , ax
      …
      lea si, mess1
      lea di, mess2
      mov cx, 17
      cld
      rep movsb
      …
      code ends
lea si, mess1+16
lea di, mess2+16
mov cx, 17
std
rep movsb

## Slide 18: 例：反向传送
lea si , string1+7
lea di , string1+8
mov cx , 8
std
rep movsb
C
O
M
P
U
T
E
R
C
O
M
P
U
T
E
R

## Slide 19
STOS存入串指令
  STOS DST
  STOSB （字节）
  STOSW （字）
  STOSD （双字，386及后）
执行操作： 字节操作：((DI))←(AL), (DI)←(DI)±1
字操作： ((DI))←(AX), (DI)←(DI)±2
双字操作： ((DI))←(EAX), (DI)←(DI)±4
例：把附加段中的5个字节缓冲区置为20H
        lea di, mess2
        mov al, 20H
        mov cx, 5
        cld
        rep stosb

## Slide 20
LODS从串取指令
  LODS SRC
  LODSB （字节）
  LODSW （字）
  LODSD （双字，386及后）
执行操作： 字节操作：(AL)←((SI)), (SI)←(SI)±1
字操作： (AX)←((SI)), (SI)←(SI)±2
双字操作： (EAX)←((SI)), (SI)←(SI)±4
注意: * LODS指令一般不与REP联用
* 源串必须在数据段中，目的串必须在附加段中，
但源串允许使用段跨越前缀来修改。
* 不影响条件标志位

## Slide 21
INS 串输入指令（等于批量的IN）
  INS DST， DX
  INSB （字节）
  INSW （字）
  INSD （双字，386及后）
执行操作： 字节操作：(DI)←((DX)), (DI)←(DI)±1
字操作： (DI＋1，DI)←((DX)), (DI)←(DI)±2
双字操作：(DI＋3，DI＋2，DI＋1，DI)←((DX)), (DI)←(DI)±4

## Slide 22
OUTS 串输出指令（等于批量的OUT）
  OUTS DX， SRC
  OUTSB （字节）
  OUTSW （字）
  OUTSD （双字，386及后）
执行操作：
字节操作： ((DX)) ← (SI), (SI)←(SI)±1
字操作： ((DX)) ←(SI＋1，SI), (SI)←(SI)±2
双字操作： ((DX)) ←(SI＋3，SI＋2，SI＋1，SI), (SI)←(SI)±4

## Slide 23
与REPE/REPZ和REPNE/REPNZ配 合工作的CMPS和SCAS
REPE/REPZ (REPNE/REPNZ) CMPS (SCAS)
执行操作：(1) 如(CX)=0或ZF=0 (ZF=1)则退出，
否则转(2)
(2) (CX)←(CX)-1
(3) 执行CMPS / SCAS
(4) (移动串指针)，重复(1) ~ (3)

## Slide 24
CMPS串比较指令
CMPS SRC, DST
  CMPSB （字节）
  CMPSW （字）
  CMPSD （双字，386及后）
执行操作：
(1) ((SI)) - ((DI))
根据比较结果设置条件标志位：相等 ZF=1
不等 ZF=0
(2) 字节操作：(SI)←(SI)±1, (DI)←(DI)±1
字操作： (SI)←(SI)±2, (DI)←(DI)±2

## Slide 25
例3.61 比较两个字符串，找出它们不相匹配的位置
    lea si, mess1
        lea di, mess2
        mov cx, 8
        cld
        repe cmpsb
P
E
R
S
O
N
A
(SI) 
P
E
R
S
I
N
(DI) 
L
A
L
(SI) (DI)： 不同字符的下一个地址
(CX)： 剩下还未比较的字符个数

## Slide 26
SCAS串扫描指令
  SCAS DST
  SCASB （字节）
  SCASW （字）
  SCASD （双字，386及后）
执行操作：
字节操作：(AL) - ((DI)), (DI)←(DI)±1
字操作： (AX) - ((DI)), (DI)←(DI)±2

## Slide 27
例3.60 从一个字符串中查找一个指定的字符
  mess db ‘COMPUTER’
    lea di, mess
    mov al, ‘T’
    mov cx, 8
    cld
    repne scasb
(DI)： 相匹配字符的下一个地址
(CX)：剩下还未比较的字符个数
C
O
M
P
U
T
E
R
(di) 
C
O
M
P
U
T
E
R
(di) 

## Slide 28: 作业
3.23
3.27
3.30
3.31