## Slide 1: 汇编语言程序设计
9月30日

## Slide 2: 3.3 80x86的指令系统
数据传送指令
算术指令
逻辑指令
串处理指令……
控制转移指令
处理机控制指令
  注意：1. 指令的基本功能 2. 指令的执行受标志位的影响 3. 对寻址方式或寄存器使用的限制和隐含使用的情况

## Slide 3
3.3.5 控制转移指令
 无条件转移指令*
 条件转移指令*
 条件设置指令*
 循环指令*
 子程序调用和返回指令*
 中断指令
* 不影响条件标志位

## Slide 4
无条件转移指令 JMP
段内直接短转移：JMP SHORT OPR
执行操作：(IP)←(IP)+8位位移量（-128~127）
例：
      …
      ...
      JMP SHORT HELLO
      …
      …
  HELLO: MOV AL, 3
默认
可省略

## Slide 5
段内直接近转移：JMP NEAR PTR OPR
执行操作：(IP)←(IP)+16位位移量
段内间接转移：JMP WORD PTR OPR
执行操作：(IP)←(EA)
段间直接(远)转移：JMP FAR PTR OPR
执行操作：(IP)←OPR的段内偏移地址
(CS)←OPR所在段的段地址
段间间接转移：JMP DWORD PTR OPR
执行操作：(IP)←(EA)
(CS)←(EA+2)

## Slide 6
条件转移指令
注意：只能使用段内直接寻址的8位位移量（-128~127）
根据单个条件标志的设置情况转移：
格式 测试条件
JZ(JE) OPR ZF=1
JNZ(JNE) OPR ZF=0
JS OPR SF=1
JNS OPR SF=0
JO OPR OF=1
JNO OPR OF=0
JP OPR PF=1
JNP OPR PF=0
JC OPR CF=1
(JB、JNAE)
JNC OPR CF=0
(JNB、JAE)

## Slide 7
比较两个无符号数，并根据比较结果转移：*
格式 测试条件
< JB(JNAE,JC) OPR CF=1
≥ JNB(JAE,JNC) OPR CF=0
≤ JBE(JNA) OPR CF∨ZF=1
> JNBE(JA) OPR CF∨ZF=0
* 适用于地址或双精度数低位字的比较
B：below A：above

## Slide 8
比较两个带符号数，并根据比较结果转移：*
格式 测试条件
< JL(JNGE) OPR SFOF=1
≥ JNL(JGE) OPR SFOF=0
≤ JLE(JNG) OPR (SFOF)∨ZF=1
> JNLE(JG) OPR (SFOF)∨ZF=0
* 适用于带符号数的比较
测试CX的值为0则转移：
格式 测试条件
JCXZ OPR (CX)=0
JECXZ OPR (ECX)=0 /386及以后机型
L：less G：great

## Slide 9
条件设置指令 386以后
  通用格式： SETcc DST
  执行的操作：DST可使用寄存器或任何一种存储器寻址方式，但是只能指定一个字节单元。指令根据所指定的条件码情况，如满足条件则把目的字节置为1;如不满足条件，则把目的字节置为0。指令本身不影响标志位。条件设置指令可分为三组：
  （1）根据单个条件标志的值把目的字节置1。
  （2）比较两个无符号数，并根据比较的结果把目的字节置1。
  （3）比较两个带符号数，并根据比较的结果把目的字节置1。
  该类指令的详细解释参见P94-95。

## Slide 10
例3.64 X>50，转到TOO_HIGH；
计算X-Y，溢出转到OVERFLOW，否则
|X-Y|→RESULT
    MOV AX, X
        CMP AX, 50
        JG TOO_HIGH
        SUB AX, Y
        JO OVERFLOW
        JNS NONNEG
        NEG AX
NONNEG: MOV RESULT, AX
JMP NEXT
TOO_HIGH: …
    …
    JMP NEXT
OVERFLOW: …
    …
    NEXT: …

## Slide 11
例3.65 、是双精度带符号数，分别存于DX,AX及BX,CX中，>时转X，否则转Y。
      CMP DX, BX
      JG X
      JL Y
      CMP AX, CX
      JA X
  Y: …
  ...
  JMP next
  X: …
  ...
  next： …

## Slide 12
循环指令
注意：* CX中存放循环次数
* 只能使用段内直接寻址的8位位移量（-128~127）
  LOOP
  LOOPZ / LOOPE
  LOOPNZ / LOOPNE
执行步骤： (1) (CX)←(CX) -1
(2) 检查是否满足测试条件，如满足则
(IP)←(IP)+8位位移量，实行循环；
不满足则IP不变，退出循环。

## Slide 13
循环指令：LOOP OPR
测试条件：(CX)  0
为零或相等时循环指令：LOOPZ(LOOPE) OPR
测试条件：ZF=1且(CX)  0
不为零或不相等时循环指令：LOOPNZ(LOOPNE) OPR
测试条件：ZF=0且(CX)  0
* 上述指令中，CX还可以是ECX。
DEC CX
JNZ AGAIN
LOOP AGAIN

## Slide 14
例3.67 求首地址为ARRAY的M个字之和，结果存入
TOTAL。
      MOV CX, M
      MOV AX, 0
      MOV SI, AX
START_LOOP: ADD AX, ARRAY[SI]
        ADD SI, 2
        LOOP START_LOOP
        MOV TOTAL, AX

## Slide 15
例：在多重循环的程序结构中，CX计数器的保存和恢复
MOV CX, M
AGAIN: ……
PUSH CX
MOV CX, N
NEXT: ……
LOOP NEXT
……
POP CX
LOOP AGAIN
MOV DI, M
AGAIN: ……
MOV CX, N
NEXT: ……
LOOP NEXT
……
DEC DI
JNZ AGAIN

## Slide 16
子程序调用和返回指令
code segment
  main proc far
  ……
  call sub
  ……
  ret
  main endp
  sub proc near
  ……
  ret
  sub endp
code ends
段内调用和返回
code1 segment
  main proc far
  ……
  call sub
  ……
  ret
  main endp
code1 ends
code2 segment
  sub proc far
  ……
  ret
  sub endp
code2 ends
段间调用和返回

## Slide 17
CALL调用指令
段内直接调用：CALL DST
执行操作： (SP)←(SP)-2
((SP)+1,(SP))←(IP)
(IP)←(IP)+16位位移量
段内间接调用：CALL DST
执行操作： (SP)←(SP)-2
((SP)+1,(SP))←(IP)
(IP)←(EA)

## Slide 18
段间直接调用：CALL DST
执行操作： (SP)←(SP)-2
((SP)+1,(SP))←(CS)
(SP)←(SP)-2
((SP)+1,(SP))←(IP)
(IP)←偏移地址
(CS)←段地址
段间间接调用：CALL DST
执行操作： (SP)←(SP)-2
((SP)+1,(SP))←(CS)
(SP)←(SP)-2
((SP)+1,(SP))←(IP)
(IP)←(EA)
(CS)←(EA+2)

## Slide 19
RET返回指令
  段内返回：RET
  执行操作： (IP)←((SP)+1,(SP))
  (SP)←(SP)+2
  段内带立即数返回：RET EXP
  段间返回：RET （RETF）
  执行操作： (IP)←((SP)+1,(SP))
  (SP)←(SP)+2
  (CS)←((SP)+1,(SP))
  (SP)←(SP)+2
  段间带立即数返回：RET EXP

## Slide 20: 曾经见过……
main proc far
assume cs:prognam, ds:datarea
start:
push ds
sub ax , ax
push ax
…………
ret
未初始化时的DS：0地址存放着一条 返回dos的指令

## Slide 21
(AX)
(BX)
(CX)
(SP) (IP)
例：带立即数返回
code segment
  main proc far
  ……
  push ax
  push bx
  push cx
  call sub
  ……
  ret
  main endp
  sub proc near
  ……
  ret 6
  sub endp
code ends
(SP)
堆栈段
(SP)

## Slide 22
中断指令
中断向量：
中断例行程序的入口地址，存放于中断向量区。
类型0的(IP)
类型0的(CS)
类型1的(IP)
类型1的(CS)
类型N的(IP)
类型N的(CS)
类型255的(IP)
类型255的(CS)
00000
00004
4*N
003FC

## Slide 23
中断指令： INT TYPE 或 INT
执行操作： (SP)←(SP)-2
((SP)+1,(SP))←(PSW)
(SP)←(SP)-2
((SP)+1,(SP))←(CS)
(SP)←(SP)-2
((SP)+1,(SP))←(IP)
(IP)←(TYPE*4)
(CS)←(TYPE*4+2)
溢出中断指令：INTO
执行操作： 若OF=1，
(IP)←(10H)
(CS)←(12H)

## Slide 24
从中断返回指令：IRET
  执行操作： (IP)←((SP)+1,(SP))
  (SP)←(SP)+2
  (CS)←((SP)+1,(SP))
  (SP)←(SP)+2
  (PSW)←((SP)+1,(SP))
  (SP)←(SP)+2
注意：* TYPE (0 ~ 255) 是中断类型号, 隐含的类型号为3。
* INT(INTO)指令执行完，把IF和TF置0，但不影响
其它标志位。
* IRET指令执行完，标志位由堆栈中取出的值确定。

## Slide 25
3.3.6 处理机控制指令
标志处理指令：
  CLC CF←0
  CMC CF←CF
  STC CF←1
  CLD DF←0
  STD DF←1
  CLI IF←0
  STI IF←1
  注意: * 只影响本指令指定的标志

## Slide 26
其他处理机控制和杂项指令：
NOP 无操作 (机器码占一个字节)
HLT 暂停机 (等待一次外中断，之后继续执行程序)
WAIT 等待 (等待外中断，之后仍继续等待)
ESC 换码 ( 指定协处理器指令 )
LOCK 封锁 (维持总线的锁存信号，直到其后的指令执行完)
BOUND 界限
ENTER 建立堆栈帧
LEAVE 释放堆栈帧
  注意:
  * 不影响条件标志
286以后

## Slide 27: 作业
3.35
3.36
3.38