## Slide 1: 汇编语言程序设计
10月12日

## Slide 2: 第四章 汇编语言程序格式
汇编程序
编辑程序
连接程序
PROGRAM.ASM
PROGRAM.OBJ
PROGRAM.EXE
4.1 汇编程序功能

## Slide 3
4.2 伪操作
伪操作是汇编程序对源程序进行汇编时处理的操作，完成数据定义、分配存储区、指示程序开始结束等功能。
4.2.1 处理器选择伪操作
.8086 选择8086/8088指令系统
.286 选择80286指令系统
.286 P 选择保护模式下的80286指令系统
.386 选择80386指令系统
.386 P 选择保护模式下的80386指令系统
.486 选择80486指令系统
.486 P 选择保护模式下的80486指令系统
.586 选择Pentium指令系统
.586 P 选择保护模式下的Pentium指令系统
默认情况下为“.8086”，可以放在使用特定指令的前面。

## Slide 4
4.2.2 段定义伪操作
1. 完整段定义伪指令, 程序格式说明参见例4.1(下页)
格式： 段名 SEGMENT [定位类型, 组合类型, 使用类型，类别]P120
……
段名 ENDS
例：定义用户堆栈
stack_seg segment
dw 40H dup (?)
tos label word
stack_seg ends
code_seg segment
……
mov ax, stack_seg
mov ss, ax
mov sp, offset tos
……
code_seg ends
STACK
40H
(SP)
(SS)

## Slide 5
  data_seg1 segment
  …
  data_seg1 ends ; 定义数据段
  data_seg2 segment
  …
  data_seg2 ends ; 定义附加段
  code_seg segment
  assume cs:code_seg, ds:data_seg1, es:data_seg2
  start:
  …
  mov ax, data_seg1
  mov ds, ax
  mov ax, data_seg2
  mov es, ax ; 段地址段寄存器
  …
  code_seg ends
  end start
例4.1

## Slide 6: 最基本的程序框架
  datasg segment
  …
  datasg ends
  codesg segment
  assume cs:codesg , ds:datasg , es:datasg
  main proc far
  start:
  push ds
  sub ax , ax
  push ax
  mov ax , datasg
  mov ds , ax
  mov es , ax
  …
  ret
  main endp
  codesg ends
  end start

## Slide 7
2. 存储模型与简化段定义伪指令
（1）MODEL伪操作
.MODEL memory_model[, model options]
其中，
存储模型可以是：
①Tiny ; 数据段和代码段都存放在一个段内(64K)。
②Small ; 数据段和代码段分别放在两个段内。
③Medium ;代码在多个段内，数据在一个段内。
④Compact ;代码在一个段内，数据在多个段内。
⑤Large ;数据段和代码段可用多个段。
⑥Huge ;与Large相同，但数据段超过64K。
⑦Flat ;允许用户用32位偏移量。
模型选项允许：高级语言接口、操作系统和堆栈距离三种选项。

## Slide 8
（2）简化的段定义伪操作
标准段有下列几种：
①code
②initialized data
③uninitialized data
④far initialized data
⑤far uninitialized data
⑥constants
⑦stack
对应的简化段伪操作：
① . CODE [name]
② . DATA
③ . DATA ?
④ . FARDATA [name]
⑤ . FARDATA ? [name]
⑥ . CONST
⑦ . STACK [size]

## Slide 9
.MODEL SMALL
.STACK 100H ;define stack segment
.DATA ;define data segment
……
.CODE ;define code segment
START:
MOV AX , @DATA ;data segment addr
MOV DS , AX ; into DS register
……
MOV AX , 4C00H
INT 21H
END START
例4.2
  等效于
  push ds
  sub ax , ax
  push ax
  …
  ret

## Slide 10: 简化段定义时汇编程序自动地把若干数据段组成一个段组DGROUP
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.CONST ;define constant segment
……
.DATA ;define data segment
……
.CODE ;define code segment
START:
MOV AX , DGROUP ;data segment addr
MOV DS , AX ; into DS register
……
MOV AX , 4C00H
INT 21H
END START
例4.3

## Slide 11: 3. 段组定义伪指令，允许自行指定组段grpname GROUP segname [, segname ……]
DSEG1 SEGMENT WORD PUBLIC ‘DATA’
……
DSEG1 ENDS
DSEG2 SEGMENT WORD PUBLIC ‘DATA’
……
DSEG2 ENDS
DATAGROUP GROUP DSEG1 , DSEG2
CSEG SEGMENT PARA PUBLIC ‘CODE’
ASSUME CS:CSEG , DS:DATAGROUP
START: MOV AX , DATAGROUP
MOV DS , AX
……
MOV AX , 4C00H
INT 21H
CSEG ENDS
END START
例4.5

## Slide 12: 4.2.3 程序开始和结束伪操作
1. NAME module_name
2. TITLE text
3. END [label]，label指示程序 开始执行的起始地址
MASM6.0版，还有：
4. STARTUP
5. EXIT [返回值]

## Slide 13: 4.2.4 数据定义及存储器分配伪操作
格式：[变量] 助记符 操作数 [ , 操作数 , … ] [ ; 注释]
助记符：DB DW DD DF DQ DT
  DATA_WORD DW 100, 100H
  DATA_BYTE DB 100 DUP (?)
  MESS1 DB ‘AB’
  MESS2 DW ‘AB’
‘A’
‘B’
MESS1
‘B’
‘A’
MESS2
DUP： 复制操作符

## Slide 14
例： OPER1 DB ?, ?
OPER2 DW ?, ?
…
MOV OPER1, 0 ; 字节指令
MOV OPER2, 0 ; 字指令
例： OPER1 DB 1, 2
OPER2 DW 1234H, 5678H
…
MOV AX, OPER1+1 ×
MOV AL, OPER2 × 类型不匹配
  MOV AX, WORD PTR OPER1+1
  MOV AL, BYTE PTR OPER2
  (AX)=3402H (AL)=34H
01
02
34
12
78
56
OPER1
OPER2

## Slide 15: 标号的定义（只是定义一个地址，而没有分配空间） name LABEL type
可定义数据项也可以定义代码
定义数据项时类型为：字节/字/双字/四字/……
定义标号时类型为：NEAR / FAR
例： BYTE_ARRAY LABEL BYTE
WORD_ARRAY DW 50 DUP (?)
BYTE_ARRAY
WORD_ARRAY

## Slide 16
4.2.5 表达式赋值伪操作EQU（不占存储单元）
格式：表达式名 EQU 表达式
  CONSTANT EQU 256
  ALPHA EQU 7
  BETA EQU ALPHA-2
“=”伪操作 （允许重复定义）
格式：表达式名=表达式
  …
  EMP=7
  …
  EMP=EMP+1
  …

## Slide 17
4.2.6 对准伪操作和地址计数$
对准伪操作
  ORG 常数表达式 ;使下一地址是常数表达式的值
  ORG 100H
  START: …...
  EVEN ;使下一地址从偶地址开始
      A DB ‘morning’
      EVEN
      B DW 2 DUP (?)
  ALIGN boundary ;使下一地址从指定的倍数开始
  ；其中，boundary必须是4的倍数

## Slide 18
$ 地址计数器：保存当前正在汇编的指令的地址
  例： ORG $+8 ; 跳过8个字节的存储区
  JNE $+6 ; 转向地址是JNE的首址+6
  例：$用在伪操作的参数字段——表示地址计数器的当前值
ARRAY DW 1, 2 , $+4 , 3 , 4 , $+4
01 0074
00
02
00
ARRAY
7C 0078
00
03
00
04
00
82 007E
00

## Slide 19
4.2.7 基数控制伪操作
格式：.RADIX 表达式 (2,8,10,16) ;规定无标记数的基数
例：.RADIX 16
MOV BX, 0FF
MOV BX, 178D

## Slide 20
4.3 汇编语言程序格式
汇编语言每个语句的格式如下：
[符号地址] 操作码 操作数 [; 注释]
变量 指令 寄存器 说明程序或语句
标号 伪指令 标号 的功能
宏指令 变量
常数
表达式
表达式：数字表达式 地址表达式

## Slide 21
表达式操作符（5类）
（1）算术操作符： ,  ,  ,  , mod
例： ADD AX, A+2 ; 符号地址常数有意义
;   时意义不明确
MOV AX, BX+1 ; 
（2）逻辑与移位操作符：AND, OR, XOR, NOT, SHL, SHR（移位补“0”）
(移位格式：表达式 SHL或SHR 位数)
例： OPR1 EQU 25
OPR2 EQU 3
……
AND AX, OPR1 AND OPR2
汇编
AND AX, 1
0010 0101
0000 0011

## Slide 22
（3）关系操作符：EQ, NE, LT, LE, GT, GE
计算结果为逻辑值：真 0FFFFH
假 0000H
例：MOV FID, (OFFSET Y - OFFSET X) LE 128
X: ……
……
Y: ……
若128(假)
汇编结果 MOV FID, -1
汇编结果 MOV FID, 0
若128(真)

## Slide 23
（4）数值回送操作符：
OFFSET / SEG 变量（或标号）
功能：回送变量或标号的偏址 / 段址
例：MOV BX, OFFSET X
MOV DX, SEG X
TYPE 变量（或标号）
变量：DB DW DD DQ DT 标号：NEAR FAR
值： 1 2 4 8 10 -1 -2
LENGTH 变量
功能：回送由DUP定义的变量的单元数，其它情况回送1
SIZE 变量
功能：LENGTH*TYPE
LEA BX , X

## Slide 24
例：ARRAY DW 100 DUP (?)
TABLE DB ‘ABCD’
ADD SI, TYPE ARRAY ; ADD SI, 2
ADD SI, TYPE TABLE ; ADD SI, 1
MOV CX, LENGTH ARRAY ; MOV CX, 100
MOV CX, LENGTH TABLE ; MOV CX, 1
MOV CX, SIZE ARRAY ; MOV CX, 200
MOV CX, SIZE TABLE ; MOV CX, 1

## Slide 25
（5）属性操作符：
类型 PTR 表达式 例： MOV WORD PTR [BX], 5
TWO2 DW ?
ONE1 EQU BYTE PTR TWO2
段操作符 例： MOV ES: [BX], AL
SHORT 标号 例： JMP SHORT NEXT
THIS 类型 例： TA EQU THIS BYTE
TB DW 100 DUP (?)
NEXT1 EQU THIS FAR
NEXT2：MOV CX, 100
字节分离操作符 例： CONS EQU 1234H
HIGH / HIGHWORD MOV AH, HIGH CONS
LOW / LOWWORD MOV AL, LOW CONS
优先级
P143

## Slide 26
4.4 汇编语言上机过程
必备程序
  Edit
  Masm
  Link
  debug
汇编语言上机过程
  Edit编辑源文件
  Masm汇编源文件：生成.lst
  Link链接文件
  用debug调试生成的exe文件
  反馈，修改源文件，循环

## Slide 27: Com文件
COM文件的特点(四点)
    所有内容（包括：代码段、数据段、堆栈段）占用的空间不能超过64KB。
    程序不分段，且程序的入口必须是100H（其前面的256字节为程序段前缀）。
    系统自动将SP建立在该段之末，因此，不必建立堆栈段。
    所有的过程定义为Near型。
  具体格式（参见P154。）
  使用exe2bin 将*.exe文件转换成*.com文件（格式参见P155）。

## Slide 28
第四章作业
Page 155~159
4.4 4.5 4.10
4.14 4.18 4.19